## Slide 1: Université de Constantine 3 Institut de gestion des techniques urbaine département des techniques urbaine et développement durable

## Slide 2: Module: techniques urbaine Exposé sur : la gestion des eaux pluviales Réalisé par : Kadech Ishaq Hamza Karim Hassini Med Taha

## Slide 3: plan de travail:
Introduction
1- Les eaux pluviales
2- Système de drainage avec des techniques alternative
3- Récupération des eaux pluviales
4- cas d’étude (L’utilisation de l’eau pluviale dans les immeubles aux Pays - Bas)
Conclusion
Bibliographie

## Slide 4: Introduction :
Face à l'imperméabilisation croissante des villes, qui cause des problèmes d'inondation en aval et d'éventuel déficit en alimentation de la nappe sous-jacente, des techniques alternatives pour la gestion des eaux de ruissellement urbain sont testées dans différents pays.

## Slide 5: 1- Les eaux pluviales
Une gestion durable des eaux pluviales requiert une meilleure
intégration des aménagements, nouveaux ou de rénovation urbaine, dans le cycle de l'eau.

## Slide 6: Ces techniques, souvent incluses dans l'écologie urbaine ou associée à des approches de types haute qualité environnementale (HQE) ont souvent aussi comme objectif de limiter la pollution de l'eau et d'améliorer l'environnement urbain et la santé

## Slide 7: 2- Système de drainage avec des techniques alternative
Le système de drainage avec des techniques alternative sont basées sur un triple principe :
Stocker , infiltrer et traiter

## Slide 8: 2-1- Stockage :
Ce parking (Université de Douai) absorbe la pluie et la stocke avant le la relarguer lentement, et de manière différée.

## Slide 9: 2-2- Infiltrage :
Un filtre en nid d'abeille, intégrée dans le réseau, pré-épure l'eau de ruissellement avant un stockage/infiltration en noue ou bassin végétalisé

## Slide 10: 2-3- traitement:
Cet avaloir ne conduit pas l'eau dans le réseau d'égout, mais dans une structure réservoir d'où elle sera lentement libérée, sans contribuer à un pic d'inondation

## Slide 11: 3- Récupération des eaux pluviales
Les eaux pluviales peuvent aussi faire l'objet de récupération et réutilisation, directement à partir des toitures ou plus en aval, pour une ou plusieurs valorisations successives.

## Slide 12: Ces techniques doivent être mises en œuvre par des spécialistes et avec un suivi adéquat, de manière à éviter l'infiltration dans la nappe de polluants ou substances indésirables.

## Slide 13: Taux de récupération en eau de pluie des toits par type de couverture :
Type de toit | Taux de récupération
Toit plat recouvert de gravier | 60 %
Toit plat recouvert de matière synthétique ou de bitume | 70-80%
Toit plat recouvert de gazon ou d’autres plantes | 20%
Toit en pente recouvert de panneaux ou de tuiles | 75-95%
Toit en pente recouvert de matière synthétique ou de bitume | 80-95%
Toit en pente recouvert de gazon ou d’autres plantes | 25%

## Slide 14: 4-cas d’étude
L’utilisation de l’eau pluviale dans les immeubles aux
Pays - Bas

## Slide 15: Historique:
La politique nationale néerlandaise s’est longtemps opposée à la mise en service d’un
double réseau de conduites pour la distribution publique d’eau, avec comme principaux
arguments :

## Slide 16
- des coûts élevés
une consommation accrue d’énergie
et des risques supposés.

## Slide 17: « L’eau ménagère - Huishoudwater»
«L’eau ménagère - Huishoudwater» est le nom générique donné à de l’eau domestique utilisée à d’autres fins que celle de l’eau potable (il est à rapprocher du vocable « eau de service » - Betriebswasser - utilisé en Allemagne)

## Slide 18: Cette eau est distribuée aux ménages par l'intermédiaire de systèmes collectifs de conduites, elle est d’une qualité inférieure à l'eau potable et est destinée à des usages de niveau inférieur : l’alimentation des chasses d’eau, des machines à laver et des robinets extérieurs (pour l’arrosage de jardins et le lavage de voitures).

## Slide 19: «Résultats obtenus sur le site de Waterwijk
Ce projet lancé en 1998 concerne 240 logements , l’eau de pluie est collectée sur le toit, puis stockée dans un bac situé dans la cave , et ensu d’eau après un filtrage grossier sur filtre tubulaire. ite pompée pour alimenter les chasses

## Slide 20: Exemple :
Dans un coron réhabilité, autrefois humide et périodiquement inondé, un réseau de chaussée et chemins, draine efficacement l'eau de pluie et tamponne les pics pluvieux, sans inondations des caves voisines.

## Slide 21: Caractéristiques du site de Waterwijk
Échelle : | 240 logements
Capacité de production : | Capacité de production sans objet
Source : | Source eau de pluie
Application : | WC
Epuration : | tubulaire (180 μm), stockage en réservoirs tampons et ajout d’eau potable
Distribution : | 12 ensembles d’habitations avec en moyenne 20 ménages par ensemble ; collecte (centralisée) d’eau de pluie par ensemble d’habitations. Des conduites en plastique (PE) ont été utilisées dans les maisons pour la distribution d’eau ménagère.

## Slide 22: L’aspect sanitaire :
l’eau de pluie utilisée à Waterwijk comme eau ménagère dans les chasses d’eau est infectée par des matières fécales

## Slide 23: L’aspect esthétique :
Aucun problème esthétique ne semble avoir été signalé (y compris au niveau des équipements sanitaires). Les utilisateurs indiquent cependant que la couleur et la limpidité de l’eau varient.

## Slide 24: Les aspects environnementaux :
Plusieurs facteurs sont pris en compte dans cette évaluation, notamment :
-l’énergie de pompage nécessaire à la distribution d’eau ménagère
-le fait de savoir si l’eau ménagère remplace de l’eau potable elle-même produite à partir d’eau souterraine provenant d’une région sensible à la pénurie d’eau

## Slide 25: -la consommation supplémentaire de matériaux nécessaires à l’installation d’un deuxième réseau de conduites -le fait de savoir si de l’énergie « durable » est utilisée pour la production tant de l’eau potable que de l’eau ménagère.

## Slide 26: Conclusion :
Au niveau individuel, donc à petit échelle et sous la responsabilité de l’utilisateur, l’eau de
pluie peut être utilisée, mais exclusivement pour l’alimentation des chasses d’eau des toilettes et des lave-linge.

## Slide 27: Bibliographie :
www.wikipidia.com
www.ONEMA.com
- Livre de : Utilisation des eaux pluviales dans
l’habitat aux Pays-Bas et en Allemagne
- Livre de : EAU et CLIMAT A ménagement durable et gestion des eaux pluviales